Администрация Новосергиевского сельского поселения

Крыловского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 октября 2013 года                                                                                      №  63

станица Новосергиевская

Об утверждении схемы водоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района

Во исполнении требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и водоотведении» и в целях улучшения качества услуг  водоснабжения  на территории Новосергиевского сельского поселения Крыловского района постановляю:

- Утвердить схему водоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района (прилагается).

- Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава Новосергиевского сельского поселения

Крыловского района                                                                           Б.В.Казарцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Новосергиевского сельского поселения Крыловского района

от 01 октября 2013 года № 63

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НОВОСЕРГИЕСВКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

2013 год

Содержание

Введение	3

Паспорт схемы	3

Схема водоснабжения	5

1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	5

1.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	5

1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	7

1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	12

2. Существующие балансы водопотребления и перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения 	12

3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	14

4. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	14

# Введение

Схема водоснабжения Новосергиевского сельского поселения на период до 2030 года  разработана на основании Генерального плана Новосергиевского сельского поселения, а также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этой системы, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

# Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Глава Новосергиевского сельского поселения.

Местонахождение объекта:

Россия, Новосергиевское сельское поселение Крыловского района Краснодарского края.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы:

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2030г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды.

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-  	строительство новых водозаборных узлов;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Новосергиевского сельского поселения;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Схема водоснабжения

## 1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1. Описание структуры системы водоснабжения Новосергиевского сельского поселения

Водозаборы Новосергиевского сельского поселения расположены в южной части Азово-кубанского артезианского бассейна. Для водопотребления используется Киммерийский ярус в интервале 150-200м. Количество разводящих водопроводов -5.Количество арт.скважин -7шт. Общая протяженность водопроводных сетей -47,25км.

В состав муниципального образования Новосергиевского сельского поселения  Краснодарского края входят:

1. ст.Новосергиевская

2. поселок Водораздельный

3. поселок Ключевой

4. поселок отделения№1 совхоза Новосергиевский

5. поселок отделения№2 совхоза Новосергиевский

6.  поселок отделения№5 совхоза Новосергиевский

7. поселок отделения№6 совхоза Новосергиевский

В настоящее время существующее население станицы Новосергиевской снабжается водой от артезианских скважин.

Согласно техническим условиям, выданным Крыловским МУП «Водоканал» водоснабжение станицы осуществляется от 3-х водозаборов, расположенных по ул.Садовой (спв. 24775, дебит – 25 м3/час), на территории больницы (спв. 31-0-47, дебит – 25 м3/час) и на территории отд. №7 (спв. 20259, дебит - 10м3/час) на всех водозаборах имеются водонапорные башни Рожновского.

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø50-100 мм, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен.

Снабжение водой пос. Ключевой осуществляется от арт. скважины № 6182 с дебитом-50 м3/час.

Снабжение водой пос. Водораздельный осуществляется от арт. скважины № 72965 с дебитом-40м3/час.

Снабжение водой пос. Отделения №1 и пос. Отделения №2  осуществляется от арт. скважины № 20217/6 с дебитом-30 м3/час, расположенной на территории п. Отделения №2.

Снабжение водой пос. Отделения №5  осуществляется от арт. скважины № 20268 с дебитом-350 м3/час.

Приложением 6 к Закону Краснодарского края от 28.07.2006 года №1083-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Крыловский район, между вновь образованными сельскими поселениями и муниципальным образованием Крыловский район, в состав которого они входят» утвержден перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образований Крыловский район, передаваемого в муниципальную собственность Новосергиевского сельского поселения.

Согласно вышеуказанному Приложению в собственность Новосергиевкого сельского поселения Крыловского района передано имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения водоотведения, снабжения населения топливом, освещенных улиц населенных пунктов поселения. Данное имущество включено в Реестр муниципального имущества Новосергиевского сельского поселения Крыловского района и отражается в подреестре № 2. «Муниципальные объекты инженерной инфраструктуры Новосергиевского сельского поселения» реестра муниципальной казны (табл. 1).

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта имущества | Место нахождения | Основные характеристики | Назначение имущества | Остаточная стоимость | Основания для включения в реестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод-ные сети | Ст.Новосергиевская | Протяжен-ность 47,25 км. | Холодное водоснаб-жение | - | Решен. Совета МО Новосерг. с/п от 22.03.12 № 179 |
| 2 | Артскважина | Ст.Новосергиевская | - « - (7 шт) | Водоснаб-жение | - | Решен. Совета МО Новосерг. с/п от 22.03.12 № 179 |
| 3 | Водонапорные башни | Ст.Новосергиевская | - « - (7 шт) | Водоснаб-жение | - | Решен. Совета МО Новосерг. с/п от 22.03.12 № 179 |

### 1.2. Описание и функционирования систем водоснабжения.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Водоснабжение Новосергиевского сельского поселения в настоящее время осуществляется от семи артезианских скважин, сети водоснабжения построены в разные годы, из разных материалов.

На основании договора о передаче на оперативно-техническое обслуживание система водоснабжение Новосергиевского сельского поселения   находится в хозяйственном ведении Крыловского МУП «Водоканал». Постановлением администрации Новосергиесвкого сельского поселения Крыловского района от 16.09.2013г. Крыловское МУП «Водоканал» наделено статусом гарантирующей организации. Данные об артезианских скважинах приведены в таблиц

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина №24775, водонапорная башня «Рожновского» на 25 куб.м. | Ст. Новосергиевская Ул. Садовая | 1971 | - |
| 2 | Артезианская скважина №631047 | Ст. Новосергиевская Тер.больницы | 1973 | - |
| 3 | Артезианская скважина №20259 | Ст. Новосергиевская Тер.Отд.№7 | 1969 | - |
| 4 | Артезианская скважина №20217/6, водонапорная башня «Рожновского» на 16 куб.м. | Отд. №1 и №2 | 1969 | - |
| 5 | Артезианская скважина №6182, водонапорная башня «Рожновского» на 16 куб.м. | Пос.Ключевой | 1983 | - |
|  | Артезианская скважина №72965, водонапорная башня «Рожновского» на 15 куб.м. | Пос.Водораздельный | 1990 | - |
|  | Артезианская скважина №20268, водонапорная башня «Рожновского» на 10 куб.м. | Отд. №5 | 1970 | - |
| ИТОГО | - |

Разработаны проекты ЗСО на все семь артезианские скважины. Проекты выполнены в соответствии с действующим СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Карта расположения водозаборных скважин на территории Новосергиевского сельского поселения.

Геолого-технические характеристики скважин

Таблица 3

Существующие водопроводные сети проложены из металлических, асбестоцементных, ПВХ трубопроводов диаметром от 50 до 200 мм общей протяжённостью 47,25 км. Тип  и метраж водопроводных труб приведены в таблице 4.

Таблица 4

Водопроводные сети Новосергиевского сельского поселения

| №п/п | Наименование улицы | Протяженность,м | Диаметр,мм | Материал труб | Год постр ойки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Южная | 215 200 1785 | 100 150 100 | Полиэтиленовая Асбестоцементная Металлическая | 2011 1970 1967 |  |
| 2. | Шевченко | 2200 | 100 | Полиэтиленовая | 1967 |  |
| 3. | Победы | 2200 | 100 | Металлическая | 1967 |  |
| 4. | Свободы | 1200 | 100 | Полиэтиленовая | 2011 |  |
| 5. | Мира(+ пер.. Мира) | 2300 | 100 | Металлическая | 1967 |  |
| 6. | Пер.Театральный | 900 | 100 | Асбестоцементная | 1980 |  |
| 7. | Пер.Солнечный | 500 500 | 150 90 | Асбестоцементная Металлическая | 1980 1970 |  |
| 8. | Пер.Первомайский | 1200 | 100 | Полиэтиленовая | 1980 |  |
| 9. | Кольцевая | 800 | 100 | Полиэтиленовая | 1980 |  |
| 1. | Пер.Кущевский | 240 | 140 | Полиэтиленовая | 1980 |  |
| 11 | Садовая | 1800 150 | 150 76 | Асбестоцементная Металлическая | 1970 1967 |  |
| 12. | Восточная | 1500 1000 | 150 100 | Асбестоцементная полиэтиленовая | 1980 1982 |  |
| 13. | От арт.свк. до ул.Советская | 250 | 100 | Металлическая | 1970 |  |
| 14. | От арт.свк. до ул.Победы | 220 | 00 | Металлическая | 1970 |  |
| 15. | От арт.свк. до ул.Южная | 3600 | 150 | Асбестоцементная | 1970 |  |
| 16. | От арт.свк. до ул.Садовая | 2700 | 100 | Металлическая | 1960 |  |
| 17. | Советская | 700 1500 2200 | 100 100 100 | Полиэтиленовая Асбестоцементная Металлическая | 1980 1970 1970 |  |
| 18 | Пролетарская | 300 1500 | 100 140 | Полиэтиленовая Металлическая | 1967 1980 |  |
| 1. | Западная | 500 | 50 | Металлическая | 1967 |  |
| 20 | Пер.Новый | 300 | 100 | Металлическая | 1967 |  |
| 2. | Школьная | 2300 | 100 | Металлическая | 1967 |  |
| 22 | Почтовая | 300 | 100 | Полиэтиленовая | 1980 |  |
| 2. | Зеленая | 300 | 100 | металлическая | 1967 |  |
| 24 | Пер.Пролетарский | 500 | 100 | Полиэтиленовая | 1980 |  |
| Итого: | 35860м |  |
| Отд. №1 Новосергиевское с/п |  |
| 1. | Новая | 626 | 100 | Полиэтиленовая | 2011 |  |
| 2. | Пролетарская | 350 | 100 | Металлическая | 1975 |  |
| 3. | Центральная | 824 | 100 | Асбестоцементная | 1980 |  |
| Итого: | 1800м |  |
| Отд. № 2 Новосергиевское с/п |  |
| 1. | От арт.скв. до ул. Северная | 600 | 200 | Асбестоцементная | 1980 |  |
| 2. | Радужная | 570 | 100 | Асбестоцементная | 1970 |  |
| 3. | Красная | 600 | 200 | Асбестоцементная | 1970 |  |
| 4. | Партизанская | 150 | 100 | Асбестоцементная | 1970 |  |
| Итого: | 1920 м |  |
| Отд. № 3 Новосергиевское с/п пос. Ключевой |  |
| 1. | Черемушки | 500 | 100 | Металлическая | 1970 |  |
| 2. | Набережная | 200 1000 | 100 200 | Полиэтиленовая Асбестоцементная | 1980 1980 |  |
| 3. | Кубанская | 300 | 200 | Асбестоцементная | 1980 |  |
| 4. | Казачья | 200 | 200 | Асбестоцементная | 1980 |  |
| 5. | Угловая | 250 | 100 | Асбестоцементная | 1967 |  |
| Итого: | 2450 м |  |
| Отд. № 4 Новосергиевскоес/п пос. Водораздельный |  |
| 1. | Центральная | 800 250 | 100 50 | Асбестоцементная Металлическая | 1970 1967 |  |
| 2. | Депутатская | 1000 | 76 | Металлическая | 1967 |  |
| 3. | Средняя | 400 | 50 | Металлическая | 1967 |  |
| 4. | Нижняя | 400 | 32 | Металлическая | 1967 |  |
| Итого: | 2350 м |  |
| Отд. № 5 Новосергиевскоес/п |  |
| 1. | Пушкина | 1180 | 100 | Металлическая | 1970 |  |
| 2. | Пер.Школьный | 200 | 40 | Резина | 1969 |  |
| 3. | Пер. Светлый | 190 | 100 | Полиэтиленовая | 2011 |  |
| 4. | Родниковая | 1000 | 150 | Металлическая | 1967 |  |
| 5. | От арт.скв. до ул.Родниковая | 300 | 100 | Металлическая | 1967 |  |
| Итого: | 2870 м |  |
| Всего: | 47250м |  |

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды свидетельствуют о том, что качество воды по химическому составу и микробиологическим показателям на эксплуатируемых скважинах соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-04 и СанПин 2.1. 1074-01.

1.3. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Водопроводная сеть на территории Новосергиевского сельского поселения проложена с 1967 года  и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

3. Требуется обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

## 2. Существующие балансы водопотребления и перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2030 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения, развитие поселения в соответствии с Генеральным планом.

В результате реализации мероприятий должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Новосергиевского сельского поселения, 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в Новосергиевском сельском поселении являются и будут являться в дальнейшем централизованные сети водоснабжения.

## При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для Новосергиевского сельского поселения  принято следующим: планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2030 года оборудуется внутренними системами холодного и горячего водоснабжения и канализации

## 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Новосергиевского сельского поселения  предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды

Первоочередным мероприятием должна стать замена старых сетей. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять при планировании жилищного строительства за пределами ныне существующего жилого массива.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

В пос. Водораздельный предлагается построить новую водонапорную башня Рожновского емкостью 15куб.м, а существующую водонапорную башню реконструировать.

Для пос. Ключевой  предлагается построить новую водонапорную башня Рожновского емкостью 25куб.м, а существующую водонапорную башню реконструировать.

Для  пос. отделения №1 и Отделения №2 предлагается построить в отд. №1 водонапорную башню Рожновского 25куб.м, в отд. №2 новую водонапорную башня Рожновского емкостью 15куб.м, а существующую водонапорную башню в пос. Отделения №2 реконструировать.

В пос. Отделения №5 предлагается построить новую водонапорную башня Рожновского емкостью 10куб.м, а существующую водонапорную башню реконструировать.

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

## 4. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Новосергиевского сельского поселения Крыловского района

от 01 октября 2013 года № 63

Схема водоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Новосергиевского сельского поселения Крыловского района

от 01 октября 2013 года № 63

Схема водоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района